角膜内皮显微镜招标技术参数

*1：原装进口

2：摄影方式：包括自动摄影和手动摄影

3：内置 CCD 成像敏感元件照相机

*4：可以在中心点和外周定位点进行角膜内皮照相，并可准确定位照相点

5：实际照相视野≥0.24 x 0.4 mm

6：闪光灯：氙气管

7：聚焦照明：卤素灯

8：可以提供角膜内皮细胞密度，细胞面积变化系数，细胞面积标准偏差，六角形细胞比例，细胞角数分布，细胞面积分布，平均细胞面积，最小的细胞面积，最大的细胞面积，分析细胞数量

*9：具有角膜厚度测定专用模式，自动单次或多次测量同一部位角膜厚度。可提供中央区和周边区角膜厚度

10：角膜厚度的计量精度≤10 μm

*11：具备FDA专利的自动解析法，一键操作不依赖人工判断进行检查结果分析

*12：具备取得FDA510K认证的中心解析法进行检查结果分析

*13：具备自动解析法，手动解析法，中心解析法和弯曲中心法4种方法可供选择，进行检查结果分析

14：具有患者电子病历管理功能，自动保存患者信息和检查、分析结果，可按照检查时间、结果等数据进行检索

15：操作系统和主机相互独立，方便维护保养和系统升级。