S350C 裂隙灯显微镜技术参数

## 显微镜系统性能参数：

类型				交角体式

改变倍率形式		拨杆变倍式

总倍率				10×、16×

目镜倍率			10×

目镜夹角			13度

瞳距调节范围		52mm～80mm

屈光度调节		    -8D～+5D

视场直径：			(14.5mm、(18 mm

## 照明系统性能参数：

裂隙宽度           0-14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

裂隙长度           1-14mm 连续可调

灯    源		    6V/15W 卤素灯泡

裂隙角度			0(-180(由垂直到水平方向连续可调

裂隙倾斜			5(、10(、15(、20(

滤 色 片			吸热片、减光片、无赤片、钴兰片

光阑大小			(14mm、	(10mm、	(5mm、	 (3mm、	(2mm

(1mm、	(0.2mm

照    度            (150klx

## 运动底座

前后移动			90mm

左右移动			100mm

上下移动			30mm

水平微动			15mm

## 颚托支架

上下移动			80mm

## 电源

输入电压			220V/110V～±10％

输入频率			50Hz/60Hz

输入功率			30VA（max）

输出电压			照明灯	6V （连续可调）

固视灯	3V

S350C型裂隙灯显微镜配置清单：

| 配置清单 |
| --- |
| 配置 | 数量 |
| 台面部件 | 1 |
| 齿条防护罩 | 2 |
| 电动仪器台固定螺丝 | 4 |
| 额托支架固定螺丝 | 4 |
| 显微镜双目组件 | 1 |
| 电源线 | 2 |
| 额托纸 | 1 |
| 六角螺丝刀 | 3 |
| 裂隙灯主体 | 1 |
| 备用灯泡 | 1 |
| 保险丝 | 1 |
| 对焦棒 | 1 |
| 防尘罩 | 1 |
| 档气板 | 1 |
| 挡气板固定螺丝 | 1 |
| 电动仪器台 | 1 |