非接触式眼压计技术参数

*1.原装进口

2.模式：非接触式

*3. 测量范围：0-60mm Hg

4.测量增量：1mm Hg

5.工作距离：喷嘴前方11mm

6.对焦模式：全自动（左右眼切换，对焦，测量）

自动（对焦，测量）

手动

7. 显示：≥5.7英寸彩色TFT液晶显示屏（可进行0-90°旋转）

8.移动范围：前后：40mm

左右：90mm

上下：30mm

*9.可进行角膜厚度补偿，对于角膜厚度异常的患者，眼压测量更准确

10.具有制动系统

11.可自动调节喷气量大小

*12.左右眼切换，对焦，测量，整个过程只需按下“start”键

13.具有电动下巴座