眼科Nd:YAG激光治疗仪技术参数

治疗激光：      Nd：YAG

波长：          1064纳米

发射方式：      基膜，Q开关方式

*发射能量：     0.2-10毫焦耳  连续可调

光斑尺寸：      8微米

爆破模式：      1.2.3脉冲/爆破

脉冲间隔时间：  25微秒

脉冲宽度：      4纳秒

重复频率：      2.5赫兹

激光焦点位移： 前，后0-500微米

激光焦点位移调整方式： 连续可调

焦距：          107毫米

入射角：        16度

裂隙灯变倍：   五档

裂隙灯型号：    激光一体化裂隙灯

瞄准光：        发光二极管650纳米红光  双光束 <1毫瓦 可调

冷却系统：      常温空气冷却

*整机移动：     独立的整机，可以放置在任何升降桌